## Slide 1
S-P-N-D AX 디지털전환 융합 솔루션 전문기업
MLOps-Edge-Lab
"LINK Everything, THINK Everyone"
2026년 09월
주식회사 그립

## Slide 2
S.P.N.D. 디지털전환 및 융합 솔루션 전문기업
주식회사 그립
Ⅰ
시스템 개요
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
Ⅲ
서비스 적용 사례
Contents

## Slide 3
시스템 개요
Ⅰ

## Slide 4
Ⅰ
시스템 개요
1. 핵심 지표
738건
안전문서 추출 (99.9%)
273,595개
RAG 청크 (MSDS 통합 후)
3.2배
양자화 압축 (7.5GB→2.3GB)
3.7배
GPU 추론 가속(tg128)
1. 핵심 지표
온프레미스·엣지 환경에서 규칙 기반 판정과 LLM을 결합한 sLLM 플랫폼

## Slide 5
Ⅰ
시스템 개요
2. 사업 배경
2. 사업 배경
정부과제·잠재고객의 온프레미스 sLLM 수요와 완전 폐쇄망 목표가 만나는 지점
왜 시작했나
● 정부과제·잠재고객 sLLM 수요 지속 증가
● AI 성능·데이터 보안 관점 온프레미스·엣지 요구 확대
● 수자원공사·강원AX화장품·클랙스 — 실제 수요 확인
● 1인 개발, 온프레미스 GPU 서버 1대(2026-09-17 시작)
왜 온프레미스·오프라인 우선인가
● 완전 폐쇄망에서도 동작하는 오프라인 안전 어시스턴트가 목표
● sLLM은 중심이 아니라 부가 기능으로 요청되는 경우가 더 많음
● AIoT 플랫폼 Thing-X와는 목적·기술이 근본적으로 다름
● 두 솔루션은 역할이 달라 오히려 융합이 용이

## Slide 6
Ⅰ
시스템 개요
3. 전체 흐름
3. 전체 흐름
데이터 추출부터 운영까지 8단계, 오판정·성능저하는 재학습·재색인으로 되돌린다
1.개발환경
2.데이터추출
3.모델+파인튜닝
4.양자화
5.RAG
6.Agent
7.엣지에뮬
8.운영인프라
↺ 6·8단계의 오판정·성능저하 피드백 → 3단계 재학습 / 5단계 재색인으로 순환

## Slide 7
Ⅰ
시스템 개요
4. 목표와 원칙
4. 목표와 원칙
두 가지 목표를 관통하는 설계 원칙
목표 ① MLOps 파이프라인 구축
  실험관리(MLflow)→학습→평가 순환
  배포(모델 레지스트리)→모니터링(Prometheus/Grafana)
    평가 기준 미달 시 자동 재학습으로 복귀
    CI/CD로 테스트~배포 27초 자동화
목표 ② 엣지 sLLM 구축
  양자화(Q4_K_M)로 경량화, GPU 없이도 동작
    cgroup 에뮬레이션으로 저사양 환경 하한선 추정
  규칙+LLM 역할 분리로 안전한 자동 판단
관통 원칙 — 근거 없으면 모른다고 답하고, 실패도 숨기지 않고 기록한다

## Slide 8
기술 구성과 선택 근거
Ⅱ

## Slide 9
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
1. 개발 환경
1. 개발 환경
실험 재현성과 배포 안정성을 우선한 개발 환경
결정 | 선택 | 이유 | 비고 | 상태
실행 위치 | AI 서버(grib-ai-server) 하나로 통일 | 학습·추론·서빙을 로컬에서 돌리지 않는다는 원칙 | 로컬 PC는 편집 전용 | 완료
환경관리자 | uv (venv/conda 대신) | lock 파일로 버전 고정 — 재현성 우선 | MLOps 핵심가치=재현성 | 완료
MLflow backend | SQLite(mlflow.db) | 조건 검색(실험 비교)에 유리하면서 백업은 파일 하나로 간단 | 파일 기반보다 비교 유리 | 완료
상시 실행 | tmux → systemd --user로 승격 | 재부팅에도 살아남게 | Restart=always | 완료

## Slide 10
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
2. 데이터 추출
2. 데이터 추출
포맷별 폴백 사슬 + '조용한 빈 결과 금지' 원칙
결정 | 선택 | 이유 | 비고 | 실측
PDF 라이브러리 | pymupdf(fitz) | OCR용 페이지→이미지 렌더링이 같은 라이브러리에 있어 외부도구 불필요 | poppler 불필요 | -
레거시 포맷(HWP/DOC/XLS) | LibreOffice headless→PDF 변환 후 기존 추출기 재사용 | 포맷별 전용 파서를 따로 안 만들어도 됨 | - | -
HWP | pyhwp 1차, LibreOffice 2차 안전망 | 더 가볍고 변환 품질이 안정적임을 확인 | - | -
확장자 오표기 대응 | 매직바이트(PK=zip, CFBF=OLE)로 실제 구조 재확인 | 확장자만으로는 실제 구조를 신뢰할 수 없는 사례 발견 | 예: .hwpx인데 실제 구버전 OLE | 738/738건 성공(99.9%)
정직하게 남겨둔 한계 — "738건 100% 성공"은 품질 검증이 아니다. 판정 기준이 '빈 문자열이 아니고 글자수 임계값을 넘음'뿐이라 OCR 오탈자·머리말만 추출돼도 통과할 수 있다. 샘플 검수는 아직 미착수.

## Slide 11
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
3-1. 모델 선정 기준
3-1. 모델 선정 기준
라이선스·한국어 품질·엣지 배포 가능 크기 — 세 기준으로 Qwen3 채택
채택 기준 3가지
  ① 상업적 이용 가능한 라이선스
  ② 한국어 품질
    ③ 엣지 배포 가능한 크기(1~3B급)
    국적·회사에 따라 한국어 실력과 상업조건이 크게 갈림
제외된 후보
  EXAONE 4.0 — 한국어 최상, 비상업 전용이라 제외
    Upstage Solar — 최소 10.7B부터, 엣지에 부적합
  DeepSeek V4 — 라이선스는 깨끗하나 한국어 신뢰도 불확실
채택 — Qwen3(Apache 2.0, 0.6B~32B+MoE로 선택지 넓음)

## Slide 12
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
3-1. 모델 비교표
3-1. 모델 비교표
4개 후보의 라이선스·한국어 품질 정량 비교
모델 | 기업/국가 | 라이선스 | 한국어 품질 | 결과
Qwen3 | Alibaba·중국 | Apache 2.0(제약 없음) | 다국어 최상위권 | 채택
EXAONE 4.0 | LG AI연구원·한국 | 비상업 전용 | 한국어 최상 | 제외(라이선스)
Upstage Solar | Upstage·한국 | 조건부 상업 허용 | 우수 | 제외(최소 10.7B)
Gemma 3/4 | Google·미국 | 조건부 상업 허용 | 양호 | 차선책(4B 메모리효율 최고)

## Slide 13
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
3-2. 파인튜닝 스택과 실측
3-2. 파인튜닝 스택과 실측
현장 알림체를 소량 예시로 가르치는 LoRA
왜 필요했나
● 기본 모델은 일반 문장은 잘 만들지만 원하는 형식은 예시로 가르쳐야 함
● 목표: "3동 2층 화기작업구역, 미착용 안전모 3건 감지"류 알림체
● LoRA — 전체가 아닌 보정 레이어만 학습, r=16 alpha=32, bf16
● RTX 4000은 NVLink 없어 NCCL_P2P_DISABLE=1 상시 필요(멀티GPU)
효과 — 정직하게 두 가지로
● 배관검증용 — 합성 32건 5에포크 ROUGE-L 0.986, 품질지표 아님
● 안전 도메인 실제 개선폭 — ROUGE-L 0.525→0.719(+0.194)
● 에듀 도메인 실제 개선폭 — ROUGE-L 0.239→0.373
● 한계 — 템플릿 합성 데이터라 실사용 품질보증은 아님

## Slide 14
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
4. 양자화 방식
4. 양자화 방식
K-quant 계열에서 크기·품질 균형점을 찾는다
방식 | 크기(4B 기준) | 품질 손실 | 비고 | 선택
F16(무양자화) | ~8.0GB | 없음(기준) | GPU 서버 학습용 | -
Q5_K_M | ~2.7GB | 적음 | 정확도 민감 태스크 대안 | -
Q4_K_M | ~2.4GB(실측) | 적당 | Legacy보다 동일크기서 품질 우위 | 채택 · 범용 기본값
Q3_K_M | ~1.9GB | 눈에 띔 | RAM 빠듯한 엣지용 | -

## Slide 15
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
4. 양자화 실측
4. 양자화 실측
같은 GGUF 파일 하나로 CPU·GPU 둘 다 정상 동작
압축 전후
● f16 7.5GB → Q4_K_M 2.3GB(약 3.2배 압축)
● LoRA는 merge_and_unload()로 먼저 병합 후 GGUF 변환
● llama.cpp CPU 전용 빌드(nvcc 없음, 엣지 목적에도 부합)
● CPU에서 정확한 문장 생성 확인
CPU vs GPU 벤치마크(llama-bench)
● CPU(Xeon Silver 4510, 8스레드): tg128 23.63 t/s
● GPU(RTX 4000 SFF Ada): tg128 87.01 t/s
● 생성 속도 약 3.7배, 프롬프트 처리는 약 18.7배
● 디바이스마다 모델을 따로 만들 필요가 없어짐

## Slide 16
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
5. RAG 파이프라인
5. RAG 파이프라인
근거 없이는 답하지 않는 검색 결합 생성
구성요소 | 기술 | 역할 | 실측 | 비고
청킹 | 문단 슬라이딩윈도우 | 문서를 검색 단위로 분할 | 12,964개 청크(738건 기준) | MSDS 통합 전 원본
임베딩 | multilingual-e5-small | 의미 기반 벡터화 | - | 다국어 지원
검색 | FAISS | 최근접 벡터 검색 | hit_rate@4 = 0.857 | 골든셋 평가(2026-09-20)
생성 | sLLM(Qwen3) | 검색 결과 근거로만 답변 생성 | 근거 없으면 모른다고 답함 | 할루시네이션 방지 핵심
곁가지 버그 — PDF 텍스트의 U+2028을 splitlines()가 줄바꿈으로 오인해 JSONL이 반쪽으로 잘리는 문제를 발견, 쓰기·읽기 모두 "\n" 명시 분할로 고정했다.

## Slide 17
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
5-1. MSDS 통합
5-1. MSDS 통합
산업안전 RAG를 화학물질 안전정보까지 확장한다 (신규 섹션)
목적 — 산업안전 RAG를 화학물질 안전정보(MSDS)까지 확장
  KOSHA가 물질별 16개 표준 항목으로 관리하는 공식 문서
  데이터 확보 — data.go.kr 공식 API는 검색 전용, 전체 목록 나열 불가 확인
    대안 — 동일 API 기반 공개 데이터셋(HF, 48,966개 물질) 사용, SHA256 무결성 검증
    라이선스 — 데이터셋 CC BY 4.0, 원본은 공공누리 제1유형(자유이용)
결과 — 273,595개 청크로 재구축(기존 12,964개 대비 약 21배)
  서비스 페이지(/msds) — ① 물질 선택 즉시조회 ② 전체 소스 RAG 검색
    근거 없으면 '찾지 못했다'는 원칙 동일 적용
  자동 갱신 — HF 최신 커밋을 주기 조회해 새 버전만 감지
재수집은 사람이 버튼으로 직접 시작(인덱스 재구축 GPU 약 20분)

## Slide 18
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
6. Agent 원칙
6. Agent 원칙
판정은 규칙, 서술은 LLM, 고위험은 사람이 승인한다
규칙 우선
● 초과·위험도 판정은 코드(rules.py)
● 장비 제어도 규칙이 즉시 실행
● LLM은 판정을 재수행하지 않음
근거 기반
● search_guidelines 호출은 LLM 자율판단
● RAG(5단계) 재사용, 근거 없이 답하지 않음
● 위험 등급에도 강제 호출 안 해도 재량 설계 확인
승인 체계
● 저위험 장비(환풍기 등) 자동 실행
● 고위험(가스차단기·소화설비) 사람 승인 대기
● 운영 피드백은 사람이 2단계로 직접 실행

## Slide 19
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
6. Agent 역할 분리
6. Agent 역할 분리
같은 상황도 담당 주체에 따라 처리 방식이 다르다
역할 | 담당 | 설명 | 비고 | 권한
초과·위험도 판정 | 규칙(rules.py) | 정상/주의/위험 3단계 계산 | LLM이 다시 판정 안 함 | 코드
도구 호출 여부·검색어 | LLM | search_guidelines 재사용 | 자율판단에 맡김 | LLM
알림/에스칼레이션/보고서 | 코드 | 위험도에 따라 직접 호출 | LLM이 스스로 결정 안 함 | 코드
장비 제어(환풍기·가스차단기 등) | 규칙+사람 | 저위험 자동, 고위험 승인대기 | 임의 실행 방지 | 코드+사람

## Slide 20
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
6-1. 센서 데이터
6-1. 센서 데이터
문서 추출이 아니라 여기 속한다 — 이 값을 소비하는 건 Agent의 규칙 판정이기 때문
카테고리 | 측정 물질 | 단위 예 | 임계값 근거 | 비고
공기질 | 온도·습도·PM10·PM2.5·CO2·TVOC | ℃/%/㎍/m³/ppm | KOSHA 사무실 공기관리지침 등 | 6개 물질
가스 | 산소(O2)·수소 | %/%LEL | 산업안전보건기준 제618조 | 산소는 낮을수록 위험(판정 방향 반대)
조리흄 | 포름알데히드 등 9종 | ppm/ng·mg/m³ | 고용노동부 노출기준 고시 | 4종은 공식기준 없어 근사값
구조 변경 | 헬륨·질소·아르곤 → 산소(O2) 통합 | % | 단순 질식제는 개별기준 없음 | 산소 18% 미만=산소결핍
아직 실제 센서 장비는 없다 — 카테고리·임계값은 실제 법령 기준으로 교체했지만, 값 자체는 여전히 무작위 생성(웹 데모) 또는 합성 템플릿(학습 데이터)이다.

## Slide 21
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
7. 엣지 에뮬레이션
7. 엣지 에뮬레이션
실제 하드웨어 없이 성능 하한선을 추정한다
실제 하드웨어 없이 cgroup(systemd-run)으로 제약을 흉내
  재현 가능 — CPU 코어 수, 메모리 상한
  재현 불가 — 명령어셋(AVX-512), 디스크 I/O, 발열 스로틀링
    그래서 정확한 예측이 아니라 '최소한 이만큼은 된다'는 하한선
    실측 — 2코어/32GB 제약에서 tg 7.32 t/s
발견된 버그
  메모리 상한이 모델보다 작으면 스왑 때문에 조용히 멈춤(OOM 아님)
    MemorySwapMax=0으로 해결
  이 설정 없인 '멈춤'을 OOM 크래시로 오인하기 쉬움
다음 단계 — 실제 엣지 하드웨어 확보 후 재검증

## Slide 22
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
8. 운영 인프라
8. 운영 인프라
표준 MLOps 4대 갭을 순차적으로 메웠다
갭 | 도구 | 역할(실제로 하는 일) | 비고 | 상태
모델 레지스트리 | MLflow Model Registry | 기준 통과 모델만 Production으로 승격 | train/auto_retrain.py | 완료
모니터링 | Prometheus + Grafana | 상태·요청수·응답속도 수집 후 대시보드화 | /metrics 엔드포인트 | 완료
데이터 버저닝 | DVC | 대용량 학습데이터 버전 관리, git엔 포인터만 | 로컬 원격(~/dvc-storage) | 완료
CI/CD | GitHub Actions | push마다 테스트→통과 시 자동 배포 | 테스트~배포 27초 | 완료

## Slide 23
Ⅱ
기술 구성과 선택 근거
8-1. 데이터 드리프트 감지
8-1. 데이터 드리프트 감지
업계 관례 임계치를 그대로 믿지 않고, 이 지표의 '정상 분포'를 직접 재봤다 (신규)
배경 — 화장품 제조AX 제안서가 명시한 'Evidently AI 기반 Drift 감지'를 이 프로젝트 파이프라인에 직접 적용
  화장품 PoC가 아니라 MLOps-Edge-Lab 자신의 산업안전 RAG 파이프라인에 실제 적용해 학습(핵심 포인트)
  구성 — reference(기준 분포) vs current(현재 분포)의 top-1 검색 유사도를 Evidently(PSI)로 비교
    판정(PSI 임계치 초과 여부)은 코드 규칙이 정하고 LLM은 관여하지 않음
    Rollback(MLflow Model Registry 이전 버전 복귀)은 사람이 /quality에서 버튼+확인 팝업을 통과해야 실행 — 자동 트리거 없음('판정은 규칙, 실행은 사람 승인' 원칙 재사용)
가장 중요한 실측 발견 — 업계 관례 PSI 임계치(<0.1 안정/0.1~0.25 드리프트)는 표본 잡음만으로도 넘는 수준이라 못 썼다
  reference 7건일 땐 PSI 계산 자체가 사실상 고장 — current에 뭘 넣어도(완전히 같은 분포를 넣어도) PSI가 13~17까지 튐
    reference를 116건(코퍼스 기반 LLM 초안 질문, 점수 분포 전용)으로 늘려도, 완전히 같은 분포에서 뽑은 두 표본을 비교하는 정상 상황에서 PSI가 0.06~1.69까지 나옴을 40회 반복 실측으로 확인 → 새 임계치로 재보정: 안정<2 / 중간 2~8 / 드리프트>8(기존 0.1/0.25 대체), current 최소 표본 수도 10→30으로 상향
  실측 결과 — 배포 직후 실트래픽 적어 '데이터 부족(판단 불가)' 정직하게 표시(가짜로 '정상' 표시 안 함), 인위적 이동 데이터 주입 시 status=drift·PSI=12.39(reference 평균 0.90 vs current 평균 0.80), Rollback 시도는 되돌릴 Archived 버전이 없어 정상적으로 거부(409)됨까지 확인
교훈 — 업계 표준 임계치를 그대로 믿지 말고, 내 지표의 '정상일 때' 분포를 직접 재봐야 한다

## Slide 24
서비스 적용 사례
Ⅲ

## Slide 25
Ⅲ
서비스 적용 사례
1. 사업 기회 개요
1. 사업 기회 개요
산업안전 외 4개 사례로 플랫폼 재사용성을 확인 — 실제 구축은 산업안전·교육 AX뿐
제조 AX — 스마트팩토리
● 화장품 AX PoC 패턴의 일반화
● 설비·SOP만 교체하면 재사용
● 개념검증 단계
교육 AX — AI튜터·AI토론
● 클랙스 요청 기반 AI융합교육
● 완전 오프라인, 실제 구축완료
● 튜터·토론 2개 실사례로 분리
BidRadar — 사내 실운영
● 별개 인프라, sLLM API만 호출
● 5,299건 호출, 성공률 100%
● 가설이 아닌 실제 운영 데이터

## Slide 26
Ⅲ
서비스 적용 사례
2. MSDS 통합
2. MSDS 통합
산업안전 sLLM을 화학물질 영역까지 실사용 서비스로 확장한다 (신규)
목적 — 기존 산업안전 sLLM 서비스를 화학물질(MSDS) 영역까지 실사용자용 기능으로 확장
  챕터Ⅱ 5-1은 데이터 확보·갱신 로직 등 파이프라인 결정, 이 슬라이드는 실사용 서비스 관점
  서비스 페이지(/msds)
    ① 물질 선택 — 카탈로그 즉시조회
    ② 전체 소스 검색 — 산업안전+MSDS 통합 RAG 검색 + sLLM 답변 생성
데이터 규모 — 48,966개 화학물질, 16개 표준항목, 총 273,595개 청크(기존 대비 약 21배)
  근거 없으면 '찾지 못했다'는 이 프로젝트 원칙 동일 적용(할루시네이션 방지)
    자동 갱신 — HF 최신 커밋 주기 조회, 새 버전 있을 때만 '지금 업데이트' 버튼 활성화
  재수집은 사람이 시작(버튼 클릭)
구현 상태 — 실제 구축·배포 완료(/msds 실사용 가능)

## Slide 27
Ⅲ
서비스 적용 사례
3. 스마트팩토리
3. 스마트팩토리
설비·SOP만 교체하면 같은 Agent 구조를 재사용한다 (9-1)
목적 — 화장품 AX PoC 패턴을 임의 제조현장으로 일반화
  설비군·센서 종류·SOP만 교체하면 같은 플랫폼 재사용
  EQUIPMENT_MAP·SOP_RANGES가 이미 설정 기반 구조로 설계됨
    제안서에도 'Config 기반 아키텍처로 확장 반영' 명시
    COA(시험성적서) 자동생성 추가(신규) — 제안서가 'AI 에이전트 핵심가치'로 명시한 기능, 저장된 값을 문서로 조립만 하고 판정은 SOP 규칙이 계산(LLM이 판정을 바꾸지 못하게 시스템 프롬프트로 강제)
단계별 변경
  데이터=설비 매뉴얼·SOP, 센서=PLC/OPC-UA 시계열+MES 실적
    3단계=설비 이상 서술체 재학습, 6단계=예지보전 알람+승인
  1·4·7·8단계는 산업안전과 동일 구조, Human-in-the-loop 원칙도 동일 적용 — 자동 시뮬레이션이 정상 종료됐을 때도 COA 초안이 자동으로 나오게 확장
구현 상태 — 개념검증(화장품 AX PoC) 단계

## Slide 28
Ⅲ
서비스 적용 사례
4. AI 튜터
4. AI 튜터
학교 네트워크 제약에 대응하는 완전 오프라인 튜터 — 8단계 중 4곳만 바뀐다 (9-2, 신규 분리)
단계 | 산업안전 원형 | AI튜터 변경
1. 개발환경 | uv/MLflow | 동일
2. 데이터추출 | 안전 문서 738건 | 교과서·교육과정 참고자료(현재 42건, data.go.kr 공공데이터로 확장 진행 중)
3. 모델선정/파인튜닝 | 동일 베이스, 안전 알림체 | 동일 베이스(edge-social-lora), 학생 눈높이 설명체 — 실측 ROUGE-L 0.239→0.373
4. 양자화 | 동일 | 동일
5. RAG | 안전 법령/수칙 | 교과서 지식(경제·지리·법 등), BM25+임베딩 하이브리드 검색(RRF)
6. Agent | 규칙판정+장비제어+LLM서술 | 장비제어 없음 — 대신 "오답노트 생성+학습진도 추적"이 그 자리를 대체
7. 엣지에뮬 | 서버 cgroup | 동일 프레임워크, 학교 PC/태블릿 사양으로 치환
8. 운영인프라 | 동일 | 동일
한계 — 코퍼스 2소스·42건뿐이라 파인튜닝 개선폭이 문체 때문인지 내용 정확도 때문인지 아직 구분되지 않는다. 구현 상태 — 실제 구축·서비스 완료(완전 오프라인 학생용 페이지).

## Slide 29
Ⅲ
서비스 적용 사례
5. AI 토론
5. AI 토론
쿼터 기반 팀 배정, Sankey→막대그래프로 시각화 변경 (9-3, 신규 분리)
목적 — 구상만 있던 'AI 토론 배틀'의 실제 구현
  흐름 — 주제생성→의견 에뮬레이션→팀배정→RAG 토론자료→재의견→시각화
  팀 배정 — 의견 임베딩 후 균형 클러스터링, LLM은 이름만 라벨링
    찬성/반대/조건부 비율은 코드가 쿼터로 먼저 고정
    이유 — '다양하게 만들라'는 프롬프트만으론 한쪽 쏠림이 실제로 있었음
실제 예시(2026-09-21) — 급식실 식재료 주제
  찬성 5명이 '지역경제' vs '환경/품질' 2팀으로 자동 분리
    같은 입장도 강조점이 다르면 다른 팀으로 갈릴 수 있음을 보여줌
  시각화 변경 — Sankey 흐름도 → 팀별 막대그래프(전/후+신규유입)
구현 상태 — 실제 구축·서비스 완료(파인튜닝 없이 프롬프팅만)

## Slide 30
Ⅲ
서비스 적용 사례
6. BidRadar
6. BidRadar
산업안전과 완전히 별개인 사내 프로젝트가 이 프로젝트의 서빙 API를 실제로 호출한다 (9-4, 신규)
항목 | 내용 | 실측 | 엔드포인트 | 비고
공고 매칭 | 공고 제목 ↔ 고객 관심주제 의미적 매칭 | 5,299건 호출, 성공률 100% | /v1/classify-topic | 평균 지연 1.6초
보조 신호 | 키워드 매칭을 대체하지 않음 | confidence는 사람 검토용 | - | 기존 매칭과 병행
병렬 처리 | 전용 GPU 풀(GPU 2·3)로 동시 처리 | 4워커 | - | 실시간 서비스 GPU와 분리
문서 분류 | 첨부문서가 공통서식인지 판단 | 185건 호출(성공 97·실패 88) | /v1/classify-doc | 실패율 아직 높음
정직하게 밝혀둔다 — 이 사례는 사고실험이 아니라 실제 운영 데이터지만 '추천'보다 '매칭 후보 제시'에 가깝다. 최종 결정은 여전히 사람(키워드 매칭+검토)이 하며, classify-doc 실패율(185건 중 88건)이 아직 높다는 점도 그대로 남겨둔다.

## Slide 31
Ⅲ
서비스 적용 사례
7. 네 사례 종합 비교
7. 네 사례 종합 비교
8단계 구조가 얼마나 그대로 재사용되는가 — BidRadar는 나머지 셋과 성격이 다르다 (9-5, 신규)
단계 | 스마트팩토리 | AI튜터 | AI토론 | BidRadar
1. 개발환경 | 동일 | 동일 | 동일 | 해당없음(별도 인프라)
2. 데이터추출 | 변경(설비 매뉴얼·SOP) | 변경(교과서·공공데이터) | 동일(AI튜터와 코퍼스 재사용) | 해당없음
3. 파인튜닝 | 변경(설비 이상 서술체) | 변경(학생 눈높이 설명체) | 해당없음(프롬프팅만 사용) | 해당없음(재학습 없음)
4. 양자화 | 동일 | 동일 | 동일 | 해당없음(양자화된 모델 그대로 호출)
5. RAG | 변경(SOP 검색) | 변경(교과서 하이브리드 검색) | 변경(토론주제 교과서 검색) | 변형(임베딩 매칭으로 대체)
6. Agent | 동일 구조(임계값+승인) | 변경(오답노트 생성) | 장비제어 없음(팀배정·재의견) | 변형(키워드 보조, 최종은 사람)
7. 엣지에뮬 | 동일(현장PC 흉내) | 동일(학교PC·태블릿) | 해당없음(서버 웹서비스) | 해당없음(엣지 배포 없음)
8. 운영인프라 | 동일 | 동일 | 동일 | 별도(분리 인프라, API만 호출)
BidRadar는 '같은 플랫폼에 다른 도메인을 넣은 확장'이 아니라, 이미 만든 5·6단계 결과물을 완전히 별개 시스템이 외부에서 호출하는 구조다 — 그래서 1·2·3·4·7·8단계는 '변경'이 아니라 '해당없음'이 정확하다.

## Slide 32
Ⅲ
서비스 적용 사례
8. 관통 원칙
8. 관통 원칙
네 실사례를 관통하는 원칙과 다음 확장 방향
관통한 설계 원칙
● 규칙 우선, LLM은 보조
● 근거 없으면 모른다고 답함
● 주장보다 실측 수치
● 실패도 숨기지 않고 기록
앞으로의 확장 방향
● 실제 엣지 하드웨어 확보 후 7단계 재검증
● 센서 임계값을 placeholder에서 정식 기준으로 완전 교체
● 6→2/3단계 피드백 루프를 자동 재학습까지 확장
● 아직 가설 단계인 부분의 실증 확대

## Slide 33
Thank You
(주)그립 (Grib Co., Ltd.)
서울특별시 서초구 효령로 242 서양빌딩 5층
sales@grib.co.kr · grib.co.kr · 02-521-6542